ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

УТВЕРЖДЕНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Председатель                                                                             Директор

профсоюзного                                                                           школы __________/Л.М.Играёва/

комитета  ________/Н.И.Шадрина/                                         « _____»_______________ 2010  г.

Инструкция № 32

по технике безопасности при работе на сверлильном станке.

ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ

1.Ранение глаз отлетающей стружкой.

2.Ранение рук при плохом закреплении  деталей

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

1.Правильно наденьте спецодежду:

а) застегните рукава.

б) на спецодежде не должно быть свисающих концов.

2.Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи

3.Проверьте надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

4.Надежно закрепите сверло в патроне.

5.Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.

6. Прочно закрепите деталь на столе станка в тисках. Поддерживать незакрепленную деталь руками при сверлении запрещается.

7. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1.Не пользуйтесь сверлами с изношенными конусными хвостовиками.

2.Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков, и только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость.

3.Перед сверлением металлической заготовки необходимо накернить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалывают шилом.

4.Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшите подачу.

5.При сверлении крупных-деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладите обрезок доски или кусок многослойной фанеры.

6. Во избежание травм в процессе работы на станке:

а) не наклоняйте голову близко к сверлу;

б) не производите работу в рукавицах;

в) не кладите посторонние предметы на станину станка;

г) не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок. Для охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой;

д) не тормозите руками патрон или сверло;

е) не отходите от станка, не выключив его.

7. Перед остановкой станка отведите сверло от детали, после чего выключите электродвигатель.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1.После остановки вращения сверла удалите стружку со станка с помощью щетки. Из пазов станочного стола стружку уберите металлическим крючком. Не сдувайте стружку ртом и не сметайте её руками.

2. Отделите сверло от патрона и сдайте станок учителю.

3. Приведите себя в порядок.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ____________/О.Е.Герасименко/

Учитель технологии__________________/Мизюлин А.А./

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный  по охране труда _______________ /Н.В.Терешонок/

Дата « ______»____________ 2010 г.

____________________________________________________________________________________