| № п.п. | Понятие | Содержание | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компьютерная сеть | группа компьютеров, объединенных между собой для обеспечения совместного доступа к ресурсам и обмена информацией. (5) | I. По обхвату территории: 1.1. Локальная сеть; 1.2. Глобальная сеть. II. По способу осуществления связи: 2.1. Проводные сети; 2.1. Беспроводные сети. |
|  | Локальная сеть | 1) компьютерная сеть, которая объединяет несколько компьютеров и даёт возможность пользователям совместно использовать ресурсы, а также подключенные в сети периферийные устройств (принтеров, плоттеров, дисков, модемов). (1); 2) компьютерная сеть для ограниченного круга пользователей, объединяющая компьютеры в одном помещении или в рамках одного предприятия. (5) | I. По наличию сервера: 1.1. Oдноранговые сети; 1.2. Сети на основе сервера. II. По количеству типов соединения: 2.1. Моно – сети; 2.2. Смешанные сети. |
|  | Одноранговые сети | 1) локальные сети, в которые все компьютеры равноправны, то есть пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера сделать общедоступными по сети. 2) локальные сети, не имеющие выделенного сервера, в которой функции управления поочередно передаются от одной рабочей станции к другой; (5) |  |
|  | Сети на основе сервера | Локальные сети, в которых через один компьютер осуществляется связь с остальными компьютерами. |  |
|  | Моно - сети | Локальные сети, в которых присутствует только один тип соединения. (5) | I. По способу соединения: 1.1. Замкнутые сети; 1.2. Незамкнутые. |
|  | Замкнутые сети (кольцевая сеть) | локальные сети, в которых компьютеры последовательно объединены в кольцо, передача информации в кольце всегда производится только в одном направлении. |  |
|  | Незамкнутые сети | локальные сети, работоспособность которых не зависит от работоспособности других компьютеров. | I. По способу подключения: 1.1. Линейная шина; 1.2. «Звезда». |
|  | Линейная шина | Незамкнутая сеть, в которой кабель проходит от одного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства между собой. (2) |  |
|  | «Звезда» | незамкнутая сеть, в которой к одному центральному компьютеру присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из них использует отдельную линию связи. |  |
|  | Смешанные сети | локальные сети, в которых используется несколько типов подключения. | I. По типу использованных подключений: 1.1. Звёздно-шинной топологии; 1.2. Звёздно-кольцевой топологии. |
|  | Звёздно-шинная топология | топология, в которой используется несколько концентраторов, соединенных между собой и образующих магистральную, опорную шину, к каждому из концентраторов при этом подключаются отдельные компьютеры или шинные сегменты. Концентратор (хаб) – устройство, которое выполняет восстанавливает приходящие сигналы и пересылает их во все другие линии связи. |  |
|  | Звёздно-кольцевая топология | топология, в которой в кольцо объединяются не сами компьютеры, а специальные концентраторы, к которым в свою очередь подключаются компьютеры с помощью звездообразных двойных линий связи |  |
|  | Глобальные сети | 1) компьютерная сеть, охватывающая большие территории и включающая в себя десятки и сотни тысяч компьютеров; 2) компьютерная сеть, в состав которой входят отдельные компьютерные и корпоративные сети. | I. По наличию ограничения: 1.1. Ограниченные сети; 1.2. Интернет. |
|  | Ограниченные сети | глобальная сеть, пользователями которой может быть только определённая группа пользователей. (4) | I. По типу ограничения: 1.1. Корпоративные сети; 1.2. Региональные сети. |
|  | Корпоративные сети | глобальная сеть, объединяющая тысячи и десятки тысяч компьютеров, размещённых в различных странах и городах. (4) |  |
|  | Региональные сети | глобальные сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона (города, страны, континента). (1) |  |
|  | Интернет | 1) общедоступная глобальная компьютерная сеть, которая делится на множество подсетей связывающих между собой компьютеры, и, имеющая набор стандартных правил - протоколы, с помощью которых пользователь может передавать и получать различную информацию. (5) 2) глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров. (1) |  |
|  | Проводные сети | компьютерные сети, в которых для передачи информации используются электрические импульсы (электромагнитные волны) |  |
|  | Беспроводные сети | Компьютерные сети, в которых для передачи информации используются радиоволны. |  |

Список используемой литературы:

- Н. Угринович. Информатика и информационные технологии. 10-11   класс;

- http://kspu.ptz.ru;

- http://www.microtest.ru;

- http://school410.narod.ru;

- http://ale3104.narod.ru/inter.html.